Расчетно-графическое задание № 4 Вариант 11

1. Определить показатель преломления жидкого кислорода, если показатель преломления газообразного кислорода при нормальных условиях равен 1,000272. Плотность жидкого кислорода равна 1,19*10 м**3. Ответ: 1,20. Рисунок: нет.

2. Проволочный куб составлен из проводников. Сопротивление R1 каждого проводника, составляющего ребро куба, равно 1 Ом. Вычислить сопротивление R этого куба, если он включен в электрическую цепь как показано на рисунке 19.4а. Ответ: 5/6 Ом. Рисунок: 19.4а.

3. Какая из схем, изображенных на рис.19.5 а,б более пригодна для измерения больших сопротивлений и какая - для измерения малых сопротивлений? Вычислить погрешность, допускаемую, при измерении с помощью этих схем сопротивлений R1=1 кОм и R2=10 Ом. Принять сопротивления вольтметра Rв и амперметра соответственно равными 5 кОм и 2 кОм. Ответ: Для схемы а) 16,7%; 0,2%. Для схемы б)0,2%; 20%. Рисунок: 19.5 а,б

4. Найти силу F притяжения между ядром атома водорода и электроном Радиус атома водорода r=0.5*10**(-10)м заряд ядра равен по модулю и противоположен по закону заряду электрона Ответ: F=92.3нН Рисунок: нет.

5. Тонкое кольцо радиусом 10 см несет равномерно распределенный заряд Q = 0,1 мкКл. На перпендикуляре к плоскости кольца, восставленном из его середины, находится точечный заряд Q1 = 10 нКл. Определить силу, действующую на точечный заряд Q со стороны заряженного кольца, если он удален от центра кольца на: 1) 20 см; 2) 2 м. Ответ: 1) 0,16 мН;2)2,25 мкН. Рисунок: нет.

6. Тонкая бесконечная нить согнута под углом 90 град. Нить несет заряд, равномерно распределенный с линейной плотностью 1 мкКл/м. Определить силу, действующую на точечный заряд Q =0,1 мкКл, расположенный на продолжении одной из сторон и удаленный от вершины угла на а = 50 см. Ответ: 4,03 мН. Рисунок: нет.

7. Миллиампер со шкалой от 0 до 15 мА имеет сопротивление 5 Ом. Как должен быть включен прибор в комбинации с сопротивлением (и каким) для измерения: 1) силы тока от 0 до 0.15 А, 2) разности потенциалов от 0 до 150 В? Ответ: 1) Параллельно прибору включено сопротивление R=0.555 Ом; 2) Последовательно с прибором включено сопротивление R=9950 Ом. Рисунок : нет.

8. Диполь с электрическим моментом p=1 пКл*м равномерно вращается с частотой n = 10**3 c**(-1) относительно оси, проходящей через центр диполя и перпендикулярной его плечу. Вывести закон изменения потенциала как функцию времени в некоторой точке, отстоящей от центра диполя на r=1см и лежащей в плоскости вращения диполя. Принять, что в начальный момент времени потенциал f0 интересующей нас точки равен нулю. Построить график зависимости f(t). Ответ: f=A*sin(wt) Рисунок: нет.

9. Две одноименно заряженные цастицы с зарядами Q1 и Q2 сближаются с большого расстояния. Векторы скоростей V1 и V2 частиц лежат на одной прямой. Определить минимальное расстояние на которое подойдут частицы друг к другу, если их массы равны m1 и m2. Рассмотреть два случая: 1) m1=m2 и 2) m2>>m1. Ответ: нет. Рисунок: нет.

10. Определить потенциал, до которого можно зарядить уединенный металлический шар радиусом 10 см, если напряженность поля, при которой происходит пробой воздуха, равна 3 МВ/м. Найти также максимальную поверхностную плотность электрических зарядов перед пробоем. Ответ: 300 кВ; 55,6 мкКл/м**2. Рисунок: нет.