Расчетно-графическое задание № 4 Вариант 12

1. На расстоянии r1=4 см от бесконечно длинной заряженной нити находится точечный заряд q=0.66 нКл. Под действием поля заряд приближается к нити до расстояния r2=2 см; при этом совершается работа A=50 эрг. Найти линейную плотность заряда ТАУ на нити. Ответ: ТАУ=0.6 мкКл/м. Рисунок: нет

2. Э.д.с. элемента 6 В. При внешнем сопротивлении равном 1.1 Ом, сила тока в цепи равна 3 А. Найти падение потенциала внутри элемента и его сопротивление. Ответ: U=2.7 В; r=0.9 Ом. Рисунок: нет.

3. Точечный заряд Q=40 нКл находится на расстоянии а=30 см от бесконечной проводящей плоскости. Какова напряженность Е электрического поля в точке А. Ответ: 750 Кв /м Рисунок 14.12

4. Шарик массой м=40мг имеющий положительный заряд q=1нКл движется со скоростью v=10см/с. На какое расстояние r может приблизиться шарик к положительному точечному заряду q0=1.33нКл? Ответ: r=6см Рисунок: нет.

5. Очень длинная тонкая прямая проволока несет заряд, равномерно распределенный по всей ее длине. Вычислить линейную плотность заряда, если напряженность поля на расстоянии а = 0,5 м от проволоки против ее середины равна 200 В/м. Ответ: 5,55 нКл/м. Рисунок: нет.

6. Расстояние между пластинами плоского конденсатора равно 1,33 м, площадь пластин равна 20 см**2. В пространстве между пластинами конденсатора находятся два слоя диэлектриков: слюды толщиной 0,7 мм и эбонита толщиной 0,3 мм. Определить электроемкость конденсатора. Ответ: 35,4 пФ. Рисунок: нет.

7. Определить электроемкость Земли, принимая ее за шар радиусом 6400 км. Ответ: 712 мкФ. Рисунок: нет.

8. Два электрона, находящиеся на большом расстоянии друг от друга, сближаются с относительной начальной скоростью 10 Мм/с. Определить минимальное расстояние, на которое они могут подойти друг к другу. Ответ: 10,1 пм. Рисунок: нет.

9. Намотка в электрической кастрюле состоит из двух одинако-вых секций. Сопротивление каждой секции 20 Ом.Через сколько вре-мени закипит 2.2 л воды, если: 1) включена одна секция, 2) обе секции включены последовательно, 3) обе секции включены паралле-льно? Начальная температура воды 16град.С, напряжение в сети 110 В, КПД нагревателя 85%. Ответ: 1) 25 мин; 2) 50 мин; 3) 12,5 мин. Рисунок : нет.

10. В схеме сопротивление R=0.5 Ом, Е1 и Е2 - два элемента, э.д.с. которых одинаковы и равны 2 В. Внутренние сопротивления этих элементов равны соответственно r1=1 Ом и r2=1.5 Ом. Найти разность потенциалов на зажимах каждого элемента. Ответ: I=4/3 А; U1=2/3 В; U2=0 В. Рисунок: 23.