Расчетно-графическое задание № 4 Вариант 19

1. Вычислить электрический момент диполя, если его заряд 10 мКл, плечо 0,5 см. Ответ: 50нКл*м. Рисунок: нет.

2. Три батареи с ЭДС 1 =12В, ЭДС 2 = 5В и ЭДС = 10 В и одинаковыми внутренними сопротивлениями r, равными 1 Ом, соединены между собой одноименными полюсами. Сопротивление соединительных проводов ничтожно мало. Определить силы токов, идущих через каждую батарею. Ответ: 3 А; 4 А; 1 А. Рисунок: нет.

3. Электролитическая ванна с раствором медного купороса присоединена к батарее аккумуляторов с ЭДС 4 В и внутренним сопротивлением r = 0,1 Ом. Определить массу меди, выделившейся при электролизе за время 10 мин, если ЭДС поляризации равна 1,5 В и сопротивление R раствора равно 0,5 Ом. Медь двухвалентна. Ответ: 0,83 г. Рисунок: нет.

4. Параллельно бесконечной пластине, несущей заряд, равномерно распределенный по площади с поверхностной плотностью 20 нКл/м**2, расположена тонкая нить с равномерно распределенным по длине зарядом (0,4 нКл/м). Определить силу, действующую на отрезок нити длиной 1 м. Ответ: 452 нН/м. Рисунок: нет.

5. Диполь с электрическим моментом р=0,12нКл*м образован двумя точечными Q=1нКл. Найти напряженность Е и потенциал Ф электри ческого поля в точках A и B, находящихся на расстоянии r=8см от центра диполя. Ответ: 2.1 кв /м. Рисунок: нет.

6. Во сколько раз изменится удельная термоэлектронная эмиссия вольфрама, находящегося при температуре Т1 =2400К, если повысить температуру на DТ=100К? Ответ: j2/j1=2,6 Рисунок:нет

7. За какое время t при электролизе медного купороса масса медной пластинки (катода) увеличится на дельта m=99мг? Площадь пластинки S=25 см**2, плотность тока j=200 А/м**2. Найти толщину d слоя меди, образовавшегося на пластинке. Ответ: t=10 мин; d=4,6мкм Рисунок: нет

8. Три источника тока с ЭДС Е1=11 В,Е2=4 В,Е3=6 В и три реостата с сопротивлениями R1=5 Ом, R2=10 Ом, R3=2 Ом соединены как показано на рис.19.10. Определить силы токов I в реостатах. Внутреннее сопротивление источников тока пренебрежительно мало. Ответ: 0.8 А; 0.3 А; 0.5 А Рисунок: 19.10.

9. Во сколько раз энергия Wэл электростатического взаимодействия двух частиц с зарядом q и массой m каждая больше энергии Wгр их гравитационного взаимодействия? Задачу решить для: а)электронов, б)протонов. Ответ: а)Wэл/Wгр=4.17*10**42, б)Wэл/Wгр=1.24*10**36 Рисунок: нет

10. Воздух между плоскими электродами ионизационной камеры ионизируется рентгеновским излучением. Сила тока, текущего через камеру, равна 1,2 мкА. Площадь каждого электрода равна 300 см**2, расстояние между ними d = 2 см, разность потенциалов 100 В. Найти концентрацию пар ионов между пластинами, если ток далек от насыщения. Подвижность положительных ионов b+ = 1,4 см**2/ (В*с) и отрицательных b- = 1,9 см**2 / (В*с). Заряд каждого иона равен элементарному заряду. Ответ: 1,52*10**14 м**(-3). Рисунок: нет.