Расчетно-графическое задание № 4 Вариант 2

1. В электрическом поле напряженностью 1МВ/м внесли пластинку диэлектрика (е=3). Определить напряженность локального поля, действующего на отдельную молекулу в диэлектрике, полагая, что внутреннее является полем Лоренца. Ответ: 555 кВ/м. Рисунок: нет.

2. С какой силой Fl на единицу длины отталкиваются две одноименно заряженные бесконечно длинные нити с одинаковой линейной плотностью заряда лямбда=3мкКл/м находящиеся на расстоянии r1=2см друг от друга ? Какую работу Аl на единицу длинны надо совершить, что бы сдвинуть эти нити до расстояния r2=1 см Ответ: F1=8.1Н/м А1=0.112 Дж/м Рисунок: нет.

3. Найти сопротивление R трубки длиной l=84 см и площадью поперечного сечения S=5мм**2, если она заполнена воздухом, ионизированным так, что в единице объёма при равновесии находится n=1013 м-3 однозарядных ионов каждого знака. Подвижности ионов u+=1,3*10-4 м**2/(B*c) и u-=1,8*10-4 м**2/(В*с). Ответ: R=3,4*1014 Ом Рисунок:нет

4. Электрическое поле создано отрицательно заряженным металлическим шаром. Определить работу А1,2 внешних сил по перемещению заряда Q=40нКл из точки 1 с потенциалом <фи>1=-300 В в точку 2(рис. 15.9). Ответ: А= 6 мкДж. Рисунок: 15.9

5. Молекула HF обладает электрическим моментом p=6,4*10**(-30) Кл*м. Межъядерное расстояние 92 пм. Найти заряд такого диполя и .!joa-(bl, почему найденное значение существенно отличается от значения элементарного заряда. Ответ: 0,695*10**-19 Кл. Рисунок: нет.

6. Сколько витков нихромовой проволоки диаметром 1мм надо навить на фарфоровый цилиндр радиусом 2.5 см, чтобы получить печь сопротивлением 40 Ом. Ответ: N=200. Рисунок:нет.

7. В точке А расположенной на расстоянии а=5см от бесконечно длинной заряженной нити, напряженность электрического поля Е=150кВ/м При какой предельной длине l нити найденное значение напряженности будет верным с точностью до 2% если точка А расположена на нормали к середине нити? Какова напряженность Е электрического поля в точке А, если длинна нити l=20см? Линейную плотность заряда на нити конечной длинны считать равной линейной плотности заряда на бесконечно длинной нити. Найти линейную плотность заряда лямбда на нити. Ответ: а=4.18мкКл/м Рисунок: нет.

8. Электрон влетел в плоский конденсатор, имея скорость 10 Мм/с, направленную параллельно пластинам. В момент вылета из конденсатора направление скорости электрона составляло угол 35 град. с первоначальным направлением скорости. Определить разность потенциалов между пластинами (поле считать однородным), если длина пластин равна 10 см и расстояние между ними равно 2 см. Ответ: 79,6 В. Рисунок: нет.

9. Показатель преломления жидкого сероуглерода равен 1,62. Определить электронную поляризуемость молекул сероуглерода, зная его плотность. Ответ: 1,05*10**- 28 м**3. Рисунок: нет.

10. Бесконечная плоскость несет заряд, равномерно распределенный с поверхностной плотностью 1 мкКл/м**2. На некотором расстоянии от плоскости параллельно ей расположен круг радиусом 10 см. Вычислить поток вектора напряженности через этот круг. Ответ: 1,78 кВ.м. Рисунок: нет.