Расчетно-графическое задание № 5 Вариант 20

1. Железный образец помещен в магнитное поле напряженностью Н=796 А/м. Найти магнитную проницаемость мю железа. Ответ: 1400. Рисунок: Нет.

2. Виток диаметром 20 см может вращаться около вертикальной оси, совпадающей с одним из диаметров витка. Виток установили в плоскости магнитного меридиана и пустили по нему ток 10 А. Найти механический момент, который нужно приложить к витку, чтобы удержать его в начальном положении. Ответ: 6,28 мкН*м ( М = 1/4 П В r I d**2, где Вr - горизонтальная составляющая индукции магнитного поля Земли.) Рисунок: нет.

3. Найти магнитную индукцию В в замкнутом железном сердечнике тороида длиной l=20,9 см, если число ампер-витков в обмотке тороида IN=1500 А*в. Какова магнитная проницаемость мю материала сердечника при этих условиях ? Ответ: B=1,8 Тл; мю=200. Рисунок: Нет.

4. Напряженность Н магнитного поля в центре кругового витка радиусом 8 см равна 30 А/м. Определить напряженность Н1. Ответ: 15,4 А/м. Рисунок: нет.

5. Найти магнитную индукцию в центре тонкого кольца, по которому идет ток 10 А. Радиус кольца равен 5 см. Ответ: 126 мкТл. Рисунок: нет.

6. По сечению проводника равномерно распределен ток плотностью 2 МА/м**2. Найти циркуляцию вектора напряженности вдоль окружности радиусом 5 мм, проходящей внутри проводника и ориентированной так, что ее плоскость составляет угол 30 град с вектором плотности тока. Ответ: 78,6 А. Рисунок: нет.

7. Катушка длиной l=20 см имеет N=400 витков. Площадь поперечного сечения катушки S=9 см**2. Найти индуктивность L(1) катушки. Какова будет индуктивность L(2) катушки, если внутрь катушки введен железный сердечник? Магнитная проницаемость материала сердечника &=400. Ответ: L1=0.9 мГн;L2=0.36 Гн. Рисунок: нет.

8. По двум параллельным проводам длиной 1 м каждый текут одинаковые токи. Расстояние между проводами равно 1 см. Токи взаимодействуют с силой 1 мН. Найти силу тока в проводах. Ответ: 7 А. Рисунок: нет.

9. Магнитная индукция В поля в вакууме равна 10 мТл. Найти напряженность Н магнитного поля. Ответ: 7,96 кА/м. Рисунок: нет.

10. В магнитном поле , индукция которого В=0,05 Тл, вращается стержень длиной l=1м. Ось вращения, проходящая через один из концов стержня, параллельна направлению магнитного поля. Найти магнитный поток Ф, пересекаемый стержнем при каждом обороте. Ответ: Ф = 157 мВб. Рисунок: Нет.