Расчетно-графическое задание № 4 Вариант 25

1. Внутреннее сопротивление батареи аккумуляторов равно 3 Ом. Сколько процентов от точного значения ЭДС составляет погрешность, если, измеряя разность потенциалов на зажимах батареи вольтметром с сопротивлением 200 Ом, принять ее равной ЭДС? Ответ: 1,48 %. Рисунок: нет.

2. Тонкий стержень равномерно заряжен с линейной плотностью заряда, равной 10 мкКл/м. На продолжении оси стержня на расстоянии а = 20 см от его конца находится точечный заряд Q = 10 нКл. Определить силу взаимодействия заряженного стержня и точечного заряда. Ответ: 4,5 мН. Рисунок: нет.

3. Эбонитовый шар равномерно заряжен по объему. Во сколько раз энергия электрического поля вне шара превосходит энергию поля, сосредоточенную в шаре? Ответ: 15 Рисунок: нет.

4. Две одинаковые круглые пластины площадью по 100 см**2 каждая расположены параллельно друг другу. Заряд одной пластины равен + 100 нКл, другой - 100 нКл. Определить силу взаимного притяжения пластин в двух случаях, когда расстояние между ними: 1) r1=2 см; 2) r2=10 м. Ответ: 1) 56,5 мН;2)0,9 мкН. Рисунок: нет.

5. Элемент с э.д.с. 2 В имеет внутреннее сопротивление 0.5 Ом. Определить падение потенциала внутри элемента при силе тока в цепи 0.25 А. Найти внешнее сопротивление цепи при этих условиях. Ответ: U=0.125 В; R=7.5 Ом. Рисунок: нет.

6. К батарее аккумуляторов, ЭДС которого равна 2 В и внутреннее сопротивление r = 0,5 Ом, присоединен проводник. Определить: 1)сопротивление R проводника, при котором мощность, выделяемая в нем, максимальна; 2)мощность Р, которая при этом выделяется в проводнике. Ответ: 0,5 Ом ; 2 Вт. Рисунок: нет.

7. В схеме рис. 48 E1 и E2-два элемента с одинаковой ЭДС 2 В и с одинаковым внутренним сопротивлением 0.5 Ом. Найти силу тока, идущего: 1) через сопротивление R1=0.5 Ом, 2) через сопротивление R2=1.5 Ом, 3) через элемент E1. Ответ: 1) 2.28 A; 2) 0.56 A; 3) 1.72 A. Рисунок : N48.

8. На отрезке тонкого прямого проводника длиной 10 см равномерно распределен заряд с линейной плотностью 3 мкКл/м. Вычислить напряженность, создаваемую этим зарядом в точке, расположенной на оси проводника и удаленной от ближайшего конца отрезка на расстояние, равное длине этого отрезка. Ответ: 135 кВ/м. Рисунок: нет.

9. Определить напряженность Е и потенциал Ф поля, созданного диполем в точках A и B. Его электрический момент р=1пКл*м, а расстояние r от точек A и B до центра диполя равно 10 см. Ответ: 0.9 В. Рисунок: нет.

10. Поляризуемость атома аргона равна 2,03*10**(-29) м**3. Определить диэлектрическую проницаемость и показатель преломления жидкого аргона, плотность равна 1,44*10**3 кг/м**3. Ответ: 1,52;1,23. Рисунок: нет.