Расчетно-графическое задание № 4 Вариант 12

1. Исходя из модели свободных электронов, определить число соударений z , которые испытывает электрон за время 1 с, находясь в металле, если концентрация свободных электронов равна 10**29 м**(-3). Удельную проводимость металла принять равной 10МСм/м. Ответ: 1,4*10**14. Рисунок: нет.

2. Поляризуемость молекулы водорода можно принять равной 10**(- 29) м**3. Определить диэлектрическую восприимчивость водорода для двух состояний: 1) газообразного при нормальных условиях; 2)жидкого, плотность которого равна 70,8 кг/м**3. Ответ: 1)2,7*10**(-4); 2) 0,23. Рисунок: нет.

3. Конденсатор электроемкостью 0,6 мкФ был заряжен до разности потенциалов 300 В и соединен со вторым конденсатором электроемкостью 0,4 мкФ, заряженным до разности потенциалов 150 В. Найти заряд, перетекший с пластин первого конденсатора на второй. Ответ: 36 мкКл. Рисунок: нет.

4. Бесконечно длинная тонкостенная металлическая трубка радиусом 2 см несет равномерно распределенный по поверхности заряд 1 нКл/м**2. Определить напряженность поля в точках, отстоящих от оси трубки на расстояниях 1 см, 3 см. Ответ: 0;75,5 В/м. Рисунок: нет.

5. Сила тока в цепи, состоящей из термопары с сопротивлением R 1=4 Ом и гальванометра с сопротивлением R3 = 80 Ом, равна 26 мкА при разности температур спаев, равной 50 град С. Определить постоянную k термопары. Ответ: 4,4*10**(-5) В/К. Рисунок: нет.

6. Определить при какой напряженности среднего макроскопического поля в диэлектрике (е=3) поляризованность достигнет значения, равного 200 мкКл/мм**2. Ответ: 11,3 МВ/м. Рисунок: нет.

7. В каких пределах может меняться емкость системы, состоящей из двух конденсаторов, если емкость одного из конденсаторов постоянна и равна 3.33*10-9 Ф, а емкость другого может меняться от 20 до 50 СГСс ? Ответ: от 1*10**-8 до 1.7*10**-7 при параллельном соединении и от 2.23*10**-9 до 3.27*10**-9 Ф при последовательном. Рисунок:нет.

8. Напряженность электрического поля на оси заряженного кольца имеет максимальное значение на расстоянии L от центра кольца. Во сколько раз напряженность электрического поля в точке расположенного на расстоянии 0.5L от центра кольца будет меньше максимального значения напряженности Ответ: 1.3 раза Рисунок: нет.

9. Электрон, пройдя в плоском конденсаторе путь от одной пластины до другой, приобретает скорость v=5.3 мм. Найти разность потенциалов U между пластинами, напряженность E электрического поля внутри конденсатора и поверхностную плотность заряда СИГМА на пластинах. Ответ: U=2.8 В; E=530 В/м; СИГМА=4.7 нКл/м**2. Рисунок: нет

10. Электрон, летевший горизонтально со скоростью 1,6 Мм/с, влетел в однородное электрическое поле с напряженностью 90 В/см, направленное вертикально вверх. Какова будет по модулю и направлению скорость электрона через 1 нс? Ответ: 2,24 Мм/с.; отклонится на 45 град. от первоначального направления. Рисунок: нет.