Расчетно-графическое задание № 4 Вариант 18

1. Между пластинами плоского конденсатора, находящимися на расстоянии d1=5 мм друг от друга, приложена разность потенциалов U=150 В. К одной из пластин прилегает плоскопараллельная пластинка фарфора толщиной d2=3 мм. Найти напряженности E1 и E2 электрического поля в воздухе и фарфоре. Ответ: E1=ЭПСИЛОН2*U/(d1*ЭПСИЛОН2+d2*ЭПСИЛОН1)=60 кВ/м; E2=ЭПСИЛОН1*E1/ЭПСИЛОН2=10 кВ/м. Рисунок: нет

2. Плоский воздушный конденсатор, расстояние между пластинами которого равно 5 мм, заряжен до потенциала 6 кВ. Площадь пластин конденсатора 12.5 см**2. Пластины конденсатора раздвигаются до расстояния 1 см двумя способами:1)Конденсатор остается соединенным с источником напряжения, 2)перед раздвижением конденсатор отсоединяется от источника напряжения. Найти в каждом из этих случаев: а) изменение емкости конденсатора, б) изменение потока напряженности сквозь площадь электродов, в)изменение объемной плотности энергии электрического поля. Ответ: 1)а)на 1.1пФ; б)на 750 В*м; в)на 4.8*10**-2Дж/м**3. 2) а) на 1.1 пФ; б)поток, напряженности не изменился; в)объемная плотность энергии также не изменилась. Рисунок:нет.

3. Шар, погруженный в керосин, имеет потенциал 4500 В и поверхностную плотность заряда 3.4СГСq/см2. Найти: 1)радиус , 2) заряд ,3) емкость , 4)энергию шара. Ответ: 1) R=7 мм; 2) g=7*10**-9 Кл; 3) С=1.55 пФ; 4) W=1.55*10**-8 Дж. Рисунок:нет.

4. Шарик радиусом R=2 см заряжается отрицательно до потенциала ФИ=2 кВ. Найти массу m всех электронов, составляющих заряд, сообщенный шарику. Ответ: m=2.5*10**(-20) кг. Рисунок: нет

5. При нормальных условиях показатель преломления углекислого газа равен 1,000450. Определить диэлектрическую проницаемость жидкого углекислого газа, если его плотность 1,19*10**3 кг/м**3. Ответ: 2,14. Рисунок: нет.

6. Два источника тока (E1=8 В, r1=2 Ом, Е2=6В, r2=1.5 Ом) и реостат (R=10 Ом) соединены как показано на рис.19.8. Вычислить силу тока I, текущего через реостат. Ответ: 0. Рисунок: 19.8

7. В схеме рис. 51 V1 и V2- два вольтметра, сопротивления которых равны соответственно R1=3000 Ом и R2=2000 Ом; R3=3000 Ом,R4=2000 Ом, E=200 В. Найти показания вольтметров V1 и V2 в случаях: 1) ключ К замкнут, 2) ключ К разомкнут. Сопротивлением батареи пренебречь. Задачу решить, применяя законы Кирхгофа. Ответ: 1) U1=120 B; U2=80 B; 2) U1=U2=100 B. Рисунок : N51.

8. Потенциал ионизации атома гелия U=24.5В. Найти работу ионизации А. Ответ: А=39,2*10-19 Дж. Рисунок:нет

9. 1) Сколько ватт потребляет нагреватель электрического чайника, если 1 л воды закипает через 5 мин? 2) Каково сопротивление нагревателя, если напряжение в сети равно 120 В? Начальная температура воды 13.5град.С. Потерями тепла пренебречь. Ответ: 1) 1,2 кВт; 2) 12 Ом. Рисунок : нет. ************************************

10. Найти объемную плотность энергии электрического поля в точке, находящейся: 1) на расстоянии 2 см от поверхности заряженного шара радиусом 1 см, 2) вблизи бесконечно протяженной заряженной плоскости, 3) на расстоянии 2 см от бесконечно длинной заряженной нити. Поверхностная плотность заряда на шаре и плоскости равна 1.67*10-7 Кл/м. Для всех трех случаев диэлектрическую проницаемость среды взять равной 2. Ответ: 1) W0=9.7*10**-2 Дж/м**3; 2) W0=1.97 Дж/м**3; 3) W0=0.05 Дж/м**3. Рисунок:нет.