Расчетно-графическое задание № 4 Вариант 21

1. Между пластинами плоского конденсатора находится парафин. При присоединении пластин к источнику напряжения давление пластин на парафин стало равным 5 Па. Найти: 1)напряженность электрического поля и электрическое смещение в парафине, 2) поверхностную плотность связанных зарядов на парафине, 3)поверхностную плотность зарядов на пластинах конденсатора, 4) объемную плотность энергии электрического поля в парафине, 5) диэлектрическую восприимчивость парафина. Ответ: 1) Е=7.52*10**5 В/м ,D=1.33*10**-5 Кл/м**2; 2) сигма=6.7*10**-6 Кл/м**2. Рисунок:нет.

2. Диэлектрическая проницаемость аргона при нормальных условиях равна 1,00055. Определить поляризуемость атома аргона. Ответ: 2*10**-29 м**3. Рисунок: нет.

3. В плоском горизонтально расположенном конденсаторе, расстояние между пластинами которого d=1 см, находится заряженная капелька массой m=5*10**(-11) г. В отсутствие электрического поля капелька вследствие сопротивления воздуха падает с некоторой постоянной скоростью. Если к пластинам конденсатора приложена разность потенциалов U=600 В, то капелька падает вдвое медленнее. Найти заряд q капельки. Ответ: q=4.1*10**(-18) Кл. Рисунок: нет

4. Конденсаторы электроемкостями С1=2 мкФ, С2=2 мкФ, С3=3мкФ, С4=1 мкФ соединены так, как это показано на рисунке. Разность потенциалов на обкладках четвертого конденсатора 100 В. Найти заряды и разности потенциалов на обкладках каждого конденсатора, а также общий заряд и разность потенциалов батареи конденсаторов. Ответ: 200 мкКл; 120 мкКл; 120 мкКл; 100 мкКл; 110 В; 60 В; 40 В; 220 мкКл; 210 В. Рисунок: 17.4

5. Имеются два одинаковых элемента с э.д.с. 2В и внутренним сопротивлением 0.3 Ом. Как надо соединить эти элементы (последовательно или параллельно), чтобы получить большую силу тока, если: 1) внешнее сопротивление 0.2 В, 2) внешнее сопротивление 16 Ом? Вычислить силу тока в каждом из этих случаев. Ответ: 5А; 5.7 А; 0.24 А; 0.124 А. Рисунок:нет.

6. В схеме рис. 39 ЭДС батареи E=120 В, R2=10 Ом, В - элект-рический чайник. Амперметр показывает 2 А. Через сколько време-ни закипит 0.5 л воды, находящейся в чайнике при начальной тем-пературе 4град.С? Сопротивление батареи и амперметра пренебречь. КПД чайника 76%. Ответ: Через 22 мин. Рисунок : N39.

7. Два металлических шара радиусами 2 см и 6 см соединены проводником, емкостью которого можно пренебречь. Шарам сообщен заряд 1 нКл. Найти поверхностную плотность зарядов на шарах. Ответ: 49,8 нКл/м**2; 16,6 нКл/м**2. Рисунок: нет.

8. Коаксиальный электрический кабель состоит из центральной жилы и концентрической цилиндрической оболочки, между которыми находится диэлектрик (ЭПСИЛОН=3.2). Найти емкость C(l) единицы длины такого кабеля, если радиус жилы r=1.3 см, радиус оболоч-ки R=3.0 см. Ответ: C(l)=214 пФ/м. Рисунок: нет

9. Ламповый реостат состоит из пяти электрических лампочек, включенных параллельно, найти сопротивление реостата: 1)когда горят все лампочки, 2) когда вывинчиваются: а) одна, б) две, в) три, г) четыре лампочки. Сопротивление каждой лампочки равно 350 Ом. Ответ: 1) R=70 Ом; 2) 87.5 Ом, 116.7 Ом, 175 Ом, 350 Ом. Рисунок: нет.

10. Металлический шар радиусом 5 см окружен равномерно слоем фарфора толщиной 2 см. Определить поверхностные плотности связанных зарядов соответственно на внутренней и внешней поверхностях диэлектрика. Заряд шара равен 10 нКл. Ответ: - 0,255 мкКл/м**2; 0,130 мкКл/м**2. Рисунок: нет.