Расчетно-графическое задание № 4 Вариант 6

1. Элемент, ЭДС которого равна 6 В, дает максимальную силу тока 3 А. Найти наибольшее количество теплоты, которое может быть выделено во внешнем сопротивлении за 1 мин. Ответ: Q=1.08 кДж. Рисунок : нет.

2. Плоская стеклянная пластинка толщиной 2 см заряжена равномерно с объемной плотностью 10 мкКл/м**3. Найти разность потенциалов между точкой, лежащей на поверхности пластины, и точкой, находящейся внутри пластины в ее середине. Считать, что размеры пластины велики по сравнению с ее толщиной. Ответ: 8,07 В. Рисунок: нет.

3. Какое количество теплоты выделится при разрядке плоского конденсатора, если разность потенциалов между пластинами равна 15 кВ, расстояние d=1мм, диэлектрик - слюда и площадь каждой пластины равна 300 см**2 Ответ: 0.209 Дж. Рисунок: нет.

4. Два шарика одинаковых радиуса R=1 см и массы m=40 мг подвешены на нитях одинаковой длины так, что их поверхности соприкасаются. Когда шарики зарядили, нити разошлись на некоторый угол и сила натяжения нитей стала равной T=490 мкН. Найти потенциал ФИ заряженных шариков, если известно, что расстояние от центра каждого шарика до точки подвеса l=10 см. Ответ: ФИ=19.5 кВ. Рисунок: нет

5. Трубка длиной l=3см и площадь поперечного сечения S=10см**2 заполнена раствором CuSO4. Эквивалентная концентрация h=0,1 моль/л, сопротивление R=38 Ом. Найти эквивалентную проводимость L раствора. Ответ: L=3,9*10-3 м**2/(Ом*моль). Рисунок:нет

6. Температура водяного термостата емкостью 1 л поддержива-ется постоянной при помощи нагревателя мощностью 26 Вт; на нагревание воды тратится 80% этой мощности. На сколько градусов понизится температура в термостате за 10 мин, если нагреватель выключить? Ответ: На 3 град.C. Рисунок : нет.

7. По проводнику сопротивлением 3 Ом течет ток, сила которого возрастает. Количество теплоты, выделившееся в проводнике за время 8 с, равно 200 Дж. Определить количество электричества q, протекшее за это время по проводнику. В момент времени, принятый за начальный, сила тока в проводнике равна 0. Ответ: 20 Кл. Рисунок: нет.

8. В схеме рис. 49 E1=E2=110 В, R1=R2=200 Ом, сопротивление вольтметра 1000 Ом. Найти показания вольтметра. Сопротивлением батарей пренебречь. Ответ: 100 B. Рисунок : N49.

9. Шарик с массой m=1 г и зарядом q=10 нКл перемещается из точки 1, потенциал которой ФИ1=600 В, в точку 2, потенциал которой ФИ2=0. Найти его скорость в точке 1, если в точке 2 она стала равной v2=20 см/с. Ответ: v1=16.7 см/с. Рисунок: нет

10. Электрический момент р молекул диэлектрика равен 5*10**(- 30)Кл*м. Диэлектрик (е=2) помещен в электрическое поле напряженностью Е лок.= 100 МВ/м. Определить температуру Т, при которой среднее значение проекции электрического момента на направление вектора Е лок. будет равна 1/2 Р Ответ: 24 K. Рисунок: нет.