Расчетно-графическое задание № 4 Вариант 10

1. Электрическое поле создано двумя точечными зарядами Q1= 40 нКл и Q2 = - 10 нКл, находящимися на расстоянии 10 см друг от друга. Определить напряженность поля в точке, удаленной от первого заряда на 12 см и от второго на 6 см. Ответ: 34 кВ/м. Рисунка нет Напряженность поля заряда, распределенного по кольцу и сфере. Рисунок: нет.

2. Имеется 120-вольтовая лампочка мощностью 40 Вт. Какое добавочное сопротивление надо включить последовательно с лампочкой чтобы она давала нормальный накал при напряжении в сети 220 В? Сколько метров нихромовой проволоки диаметром 0.3 мм надо взять, чтобы получить такое сопротивление? Ответ: R=300 Ом; l=21.2 М.Рисунок : нет.

3. Во сколько раз напряженность локального поля в кристалле кубической сингонии больше напряженности среднего макроскопического поля? Диэлектрическая проницаемость кристалла равна 2,5. Ответ: В 1,5 раз. Рисунок: нет.

4. ЭДС батареи равна 20 В. Сопротивление R внешней цепи равно 2 Ом, сила тока 4 А. Найти КПД батареи. При каком значении внешнего сопротивления R КПД будет равен 99 %? Ответ: 0,4 ; 297 Ом. Рисунок: нет.

5. Площадь пластин плоского воздушного конденсатора S=0.01 м**2, расстояние между ними d=5 мм. К пластинам приложена разность потенциалов U1=300 В. При включенном источнике питания пространство между пластинами конденсатора заполняется эбонитом. Какова будет разность потенциалов U2 между пластинами после заполнения? Найти емкость конденсатора C1 и C2 и поверхностные плотности заряда СИГМА(1) и СИГМА(2) на пластинах до и после заполнения? Ответ: U1=U2=300 В; C1=17.7 пФ; C2=46 пФ; СИГМА1=531 нКл/м**2; СИГМА2=1.38 мкКл/м**2. Рисунок: нет

6. Найти напряженность Е электрического поля в точке, лежащей посередине между точечными зарядами q1=8нКл и q2= -6нКл.Расстояние r между зарядами равно 10см, е=1. Ответ: Е=50.кВ/м Рисунок: нет. ?

7. Две батареи аккумуляторов (E1=10 В, r1=1 Ом, Е2=8 В, r2=1,5 Ом) и реостат (R=6 Ом ) соединены как показано на рис.19.7. Найти силу тока в батареях и реостате. Ответ: 1.6A; 0.2A; 1.4A. Рисунок: 19.7

8. Между пластинами плоского конденсатора находится точечный заряд 30 нКл. Поле конденсатора действует на заряд с силой F1=10 мН. Определить силу F2 взаимного притяжения пластин, если площадь S каждой пластины равна 100 см**2. Ответ: 4,92 мН. Рисунок: нет.

9. Указать какими типами поляризации (электронной - е, атомной - а, ориентационной -о) обладают следующие атомы и молекулы: 1)Н; 2)Не; 3)О2; 4)HCl; 5)Н2О; 6)СО; 7)СО2; 8)СН3; 9)ССl4. Ответ: 1)е; 2)е; 3)е; 4)е, а, о; 5)е, а, о; 6)е, а, о; 7)е, а; 8)е, а, о, е; 9)е, а. Рисунок: нет.

10. Отношение масс двух заряженных частиц равно k=m1/m2. Частицы находятся на расстоянии r0 друг от друга. Какой кинетической энергией будет обладать частица массой m1, если она под действием силы взаимодействия со второй частицей удалится от нее на расстояние r>>r0. Рассмотреть три случая: 1) k=1; 2) k=0; 3) k -> бесконечности. Ответ: нет. Рисунок: нет.