Расчетно-графическое задание № 4 Вариант 22

1. Амперметр, сопротивление которого 0.16 Ом, зашунтирован сопротивлением 0.04 Ом. Амперметр показывает 8 А. Чему равна сила тока в магистрали? Ответ: I=40 A. Рисунок : нет.

2. Шарик заряженный до потенциала ФИ=792 В, имеет поверхностную плотность заряда СИГМА=333 нКл/м**2. Найти радиус r шарика. Ответ: r=2.1 см. Рисунок: нет

3. В схеме Е - батарея, э.д.с. которой 20 В, R1 и R2-реостаты. При выведенном реостате R1 амперметр показывает силу тока в цепи 8 А, при введенном реостате амперметр показывает 5А. Найти сопротивление реостатов и падение потенциала на них, когда реостат Ri полностью включен. Сопротивлением батареи и амперметра пренебречь. Ответ: R1=1.5 Ом; R2=2.5 Ом; U1=7.5 В; U2=12.5 В. Рисунок:24.

4. Имеются две концентрические металлические сферы радиусами 3 см и 6 см. Пространство между сферами заполнено парафином. Заряд внутренней сферы равен - 1нКл, внешний 2 нКл. Найти потенциал электрического поля на расстоянии: 1)1см; 2)5см; 3)9 см от центра сфер. Ответ: 1)75 В; 2) 135 В; 3)100 В. Рисунок: нет.

5. Тонкое полукольцо радиусом 10 см несет равномерно распределенный заряд с линейной плотностью 1 мкКл/м. Определить силу взаимодействия точечного заряда и заряженного полукольца. Ответ: 3,6 мН. Рисунок: нет.

6. Две электрические лампочки включены в сеть параллельно. Сопротивление первой лампочки 360 Ом, сопротивление второй 240 Ом. Какая из лампочек поглощает большую мощность? Во сколько раз? Ответ: Большую (в 1.5 раза) мощность поглощает лампочка с меньшим сопротивлением. Рисунок : нет.

7. Бесконечно прямая нить несет равномерно распределенный заряд (тау =0.1 мкКл/м). Определить работу А1,2 сил поля по перемещению заряда Q=50 нКл из точки 1 в точку 2. Ответ: 250 Дж. Рисунок:15.16. Движение заряженных частиц в электрическом поле

8. Тонкий стержень согнут в полукольцо. Стержень заряжен с линейной плотностью 133 нКл/м. Какую работу надо совершить, чтобы перенести заряд 6,7 нКл из центра полукольца в бесконечность? Ответ: 25,2 мкДж. Рисунок: нет.

9. Плоская квадратная пластина со стороной длиной а, равной 10 см, находится на некотором расстоянии от бесконечной равномерно заряженной (1 мкКл/м**2)плоскости. Плоскость пластины составляет угол 30 град. с линиями поля. Найти поток электрического смещения через эту пластину. Ответ: 2,5 нКл. Рисунок: нет.

10. В вершинах правильного шестиугольника расположены положительные заряды. Найти напряженность Е электрического поля в центре шестиугольника. Каждый заряд q=1.5нКл. Сторона шестиугольника а=3см Ответ: Е=0 Рисунок: нет.