Расчетно-графическое задание № 4 Вариант 24

1. На отрезке тонкого прямого проводника равномерно распределен заряд с линейной плотностью 10 нКл/м. Вычислить потенциал, создаваемый этим зарядом от ближайшего конца отрезка на расстояние, равное длине этого отрезка. Ответ: 62,4 В. Рисунок: нет.

2. Два шарика с зарядами q1=6.66 нКл и q2=13.33 нКл находятся на расстоянии r1=40 см. Какую работу A надо совершить, чтобы сблизить их до расстояния r2=25 см? Ответ: A=1.2 мкДж. Рисунок: нет

3. Тонкое кольцо радиусом 10 см несет равномерно распределенный заряд Q = 0,1 мкКл. На перпендикуляре к плоскости кольца, восставленном из его середины, находится точечный заряд Q1 = 10 нКл. Определить силу, действующую на точечный заряд Q со стороны заряженного кольца, если он удален от центра кольца на: 1) 20 см; 2) 2 м. Ответ: 1) 0,16 мН;2)2,25 мкН. Рисунок: нет.

4. Проволочный куб составлен из проводников. Сопротивление R1 каждого проводника, составляющего ребро куба, равно 1 Ом. Вычислить сопротивление R этого куба, если он включен в электрическую цепь как показано на рисунке.19.4.в Ответ: 7/12 Ом. Рисунок: 19.4в.

5. Для отопления комнаты пользуются электрической печью, включеной в сеть напряжением 120 В. Комната теряет в сутки 20800 ккал тепла. Требуется поддержать температуру комнаты неизменной. Найти: 1) сопротивление печи; 2) сколько метров нихромовой про-волоки надо взять для обмотки такой печи, если диаметр проволоки 1 мм; 3)мощность печи. Ответ: 1) 14.4 Ом; 2) 11.3 м; 3) 1 кВт. Рисунок : нет.

6. Во сколько раз катод из торированного вольфрама при температуре T=1800К даёт большую удельную эмиссию, чем катод из чистого вольфрама при той же температуре? Эмиссионная постоянная для чистого вольфрама В1=0,6*106 А/(м**2*Кк), для торированного вольфрама В2=0,3*107 А/(м**2*К2). Ответ: j2/j1=1,1*104. Рисунок:нет

7. Два конденсатора электроемкостями 3 мкФ и 6 мкФ соединены между собой и присоединены к батарее с ЭДС 120 В. Определить заряды Q1 и Q2 конденсаторов и разности потенциалов между их обкладками, если конденсаторы соединены: 1)параллельно; 2)последовательно. Ответ: 1)360 мкКл; 720 мкКл; 120 В; 2)240 мкКл, 80В, 40В. Рисунок: нет.

8. Определить электроемкость схемы, представленной на рисунке, где С1=1 пФ, С2=2 пФ, С3=2 пФ, С4=4 пФ. Ответ: 2 пФ. Рисунок: 17.5

9. Между двумя вертикальными пластинами на одинаковом расстоянии от них падает пылинка. Сила сопротивления воздуха отсутствует (вакуумный конденсатор). Через какое время t после подачи на пластины разности потенциалов U=3 кВ пылинка достигнет одной из пластин? Какое расстояние l по вертикали пылинка пролетит до попадания на пластину? Расстояние между пластинами d=2 см, масса пылинки m=2*10**(-9) г, ее заряд q=6.5*10**(-17) Кл. Ответ: l=2 см; t=64 мс. Рисунок: нет

10. Плоский воздушный конденсатор, расстояние между пластинами 2 см, заряжен до потенциала 3000 В. Какова будет напряженность поля конденсатора, если, не отключая источника напряжения, пластины раздвинуть до расстояния 5 см? Вычислить энергию конденсатора до и после раздвижения. Площадь пластин 100 см2. Ответ: E=60 кВ/м;W1=2*10**-5 Дж; W2=0.8*10**-5 Дж. Рисунок:нет.