Расчетно-графическое задание № 4 Вариант 7

1. Металлический шар радиусом 5 см несет заряд 1 нКл. Шар окружен слоем эбонита толщиной 2 см. Вычислить потенциал электрического поля на расстоянии: 1) 1см; 2) 6см; 3) 9 см от центра шара. Ответ: 1) 146 В; 2) 136 В; 3)100 В. Рисунок: нет.

2. Найти емкость системы конденсаторов. Емкость каждого конденсатора равна 0.5 мкФ. Ответ: С=0.33 мкФ. Рисунок: 17.

3. Мыльный пузырь с зарядом q=222 пКл находится в равновесии в поле плоского горизонтально расположенного конденсатора. Найти разность потенциалов U между пластинами конденсатора, если масса пузыря m=0.01 г и расстояние между пластинами d=5 см. Ответ: U=22 кВ. Рисунок: нет

4. Два одинаковых заряженных шарика подвешены в одной точке на нитях одинаковой длины. При нити этом разошлись на угол альфа. Шарики погружаются в масло плотностью 8*10**2 кг/м**3. Определить диэлектрическую проницаемость масла, если угол расхождения нитей при погружении шариков в масло остается неизменным. Плотность материала шариков 1,6*10 **3 кг/м**3. Ответ: 2. Рисунок: нет.

5. Тонкий стержень согнут в кольцо радиусом 10 см. Он заряжен с линейной плотностью 300 нКл/м. Какую работу надо совершить, чтобы перенести заряд 5 нКл из центра кольца в точку, расположенную на оси кольца на расстоянии 20 см от центра его? Ответ: 47 мкДж. Рисунок: нет.

6. Найти напряженность Е электрического поля на расстоянии r=02нм от одновалентного иона. Заряд иона считать точечным Ответ: Е=36ГВ/м Рисунок: нет.

7. Определить толщину h слоя меди, выделившейся за время 5 ч при электролизе медного купороса, если плотность тока j = 80А/м**2. Ответ: 54мкм. Рисунок: нет.

8. Найти емкость C сферического конденсатора, состоящего из двух концентрических сфер с радиусами r=10 см и R=10.5 см. Про-странство между сферами заполнено маслом. Какой радиус R(0) должен иметь шар, помещенный в масло, чтобы иметь такую же ем-кость? Ответ: C=1.17 нФ; R0=2.1 м. Рисунок: нет

9. Заряженная частица, пройдя ускоряющуюся разность потенциалов 600 кВ, приобрела скорость 5,4 Мм/с. Определить удельный заряд частицы (отношение заряда к массе). Ответ: 24,3 МКл/кг. Рисунок: нет.

10. Термопара медь - константан с сопротивлением R 1= 5Ом присоединена к гальванометру, сопротивление R2 которого равно 100 Ом. Один спай термопары погружен в тающий лед, другой - в горячую жидкость. Сила тока в цепи равна 37 мкА. Постоянная термопары k = 43 мкВ/К. Определить температуру жидкости. Ответ: 90 град С. Рисунок: нет.