Расчетно-графическое задание № 4 Вариант 14

1. Плоский воздушный конденсатор, расстояние между пластинами 2 см, заряжен до потенциала 3000 В. Какова будет напряженность поля конденсатора, если, не отключая источника напряжения, пластины раздвинуть до расстояния 5 см? Вычислить энергию конденсатора до и после раздвижения. Площадь пластин 100 см2. Ответ: E=60 кВ/м;W1=2*10**-5 Дж; W2=0.8*10**-5 Дж. Рисунок:нет.

2. В медном проводнике длиной 2 м и площадью поперечного сечения, равной 0,4 мм**2, идет ток. При этом ежесекундно выделяется количество теплоты 0,35 Дж. Сколько электронов N проходит за 1 с через поперечное сечение этого проводника? Ответ: 1,27*10**19 с**-1. Рисунок: нет.

3. В центре сферы радиусом 20 см находится точечный заряд 10нКл. Определить поток вектора напряженности через часть сферической поверхности площадью 20 см**2. Ответ: 4,5 В*м. Рисунок: нет.

4. Точечные заряды 1 мкКл и 0,1 мкКл находятся на расстоянии 10 см друг от друга. Какую работу совершат силы поля, если второй заряд, отталкиваясь от первого, удалится от него на расстояние: 1) 10 м; 2) бесконечности. Ответ: 1)8,91 м Рисунок: нет.

5. Напряжение на шинах электростанции равно 6,6 кВ. Потребитель находится на расстоянии 10 км. Определить площадь сечения медного провода, который следует взять для устройства двухпроводной линии передачи, если сила тока в линии равна 20 А и потери напряжения в проводах не должны превышать 3 процента. Ответ: 34,2 мм**2. Рисунок: нет.

6. Какова потенциальная энергия системы четырех одинаковых точечных зарядов 10 нКл, расположенных в вершинах квадрата со стороной длиной a = 10 см? Ответ: 48,8 мкДж. Рисунок: нет.

7. Катушка из медной проволоки имеет сопротивление R=10.8 Ом. Масса медной проволоки m=3.41 кг. Сколько метров проволоки и какого диаметра d намотано на катушке? Ответ: l=500 м ;d=1 мм. Рисунок:нет.

8. Имеется предназначенный для изменения токов до 10 А амперметр сопротивлением 0.18 Ом, шкала которого разделена на 100 делений. 1) Какое сопротивление надо взять и как его включить, чтобы этим амперметром можно было измерить силу тока до 100 А? 2) Как изменится при этом цена деления амперметра? Ответ: 1) Параллельно амперметру подключается сопротивление R=0.02 Ом; 2) цена деления амперметра изменится и вместо 0.1 А/дел станет равной 1 А/дел. Рисунок : нет.

9. Бесконечно длинная тонкая прямая нить несет равномерно распределенный по длине заряд с линейной плотностью 0,01 мкКл/м. Определить разность потенциалов двух точек поля, удаленных от нити на r1 = 2см и r 2=4 см. Ответ: 125 В. Рисунок: нет.

10. Два шарика с зарядами q1=6.66 нКл и q2=13.33 нКл находятся на расстоянии r1=40 см. Какую работу A надо совершить, чтобы сблизить их до расстояния r2=25 см? Ответ: A=1.2 мкДж. Рисунок: нет