Расчетно-графическое задание № 4 Вариант 19

1. Тонкое кольцо радиусом 8 см несет заряд, равномерно распределенный с линейной плотностью 10 нКл/м. Какова напряженность электрического поля в точке, равноудаленной от всех точек кольца на расстояние 10 см? Ответ: 2,71 кВ/м. Рисунок: нет.

2. Площадь пластин плоского конденсатора S=0.01 м**2, расстояние между ними d=1 cм. К пластинам приложена разность потенциалов U=300 В. В пространстве между пластинами находятся плоскопараллельная пластинка стекла толщиной d1=0.5 см и плоскопараллельная пластинка парафина толщиной d2=0.5 см. Найти напряженности E1 и E2 электрического поля и падения потенциала U1 и U2 в каждом слое. Каковы будут при этом емкость C конденсатора и поверхностная плотность заряда СИГМА на пластинах? Ответ: E1=15 кВ/м; E2=45 кВ/м; U1=75 В; U2=225 В; C=26.6 пФ; СИГМА=0.8 мкКл/м**2 Рисунок: нет

3. Эбонитовый толстостенный полый шар несет равномерно распределенный по объему заряд с плотностью 2 мкКл/м**3. Внутренний радиус шара равен 3 см, наружный 6 см. Определить потенциал шара в следующих точках: 1) на наружной поверхности шара; 2) на внутренней поверхности шара; 3)в центре шара. Ответ: 1) 238 В; 2) и 3)116 В. Рисунок: нет.

4. 1) Какую силу тока показывает амперметр в схеме если Е=10 В,r=1 Ом и к.п.д. 0.8? 2) Чему равно падение потенциала на сопротивлении R2, если известно, что падение потенциала на сопротивлении R4 равно 2 В? Ответ: I=2 А; U=2 В. Рисунок: 28.

5. Удельная проводимость децинормального раствора соляной кислоты s=3,5См/м. Найти степень диссоциации a. Ответ: a=92%. Рисунок:нет

6. Определить потенциальную энергию системы четырех точечных зарядов, расположенных в вершинах квадрата со стороной длиной 10 см. Заряды одинаковы по модулю 10 нКл, по два из них отрицательны. Рассмотреть два возможных случая расположения зарядов. Ответ: - 12,7 мкДж, если заряды одного знака расположены в противоположных вершинах квадрата; 12,7 мкДж, если в противоположных вершинах заряды разных знаков. Рисунок: нет.

7. В схеме R2=20 Ом, R3=15 Ом и сила тока, текущего через сопротивление R2, равна 0.3 А. Амперметр показывает 0.8 А. Найти сопротивление R1. Ответ: R=60 Ом. Рисунок: 26.

8. Определить силу тока, показываемую амперметром в схеме. Напряжение на зажимах элемента в замкнутой цепи равно 2.1 В; R1=5 Ом, R2=6 Ом и R3=3 Ом. Сопротивлением амперметра пренебречь. Ответ: I=0.2 А. Рисунок: 25.

9. Определить напряженность Е и потенциал Ф поля, созданного диполем в точках A и B. Его электрический момент р=1пКл*м, а расстояние r от точек A и B до центра диполя равно 10 см. Ответ: 0.9 В. Рисунок: нет.

10. Шар радиусом 1 м заряжен до потенциала 30 кВ. Найти энергию заряженного шара. Ответ: W=0.05 Дж. Рисунок:нет.